## Slide 1
DEFENSA DE TESIS · INGENIERÍA DE SISTEMAS
Prototipo de Sistema
IoT para Domótica
Control remoto de cargas eléctricas en tiempo real — Smart Home
Valeryn Duque · Juan Vrasmatas
Flutter · Node.js/Express · PostgreSQL · WebSocket · ESP8266 · Proteus

## Slide 2
EL PROBLEMA
Controlar el hogar desde cualquier lugar
El control de dispositivos eléctricos suele exigir presencia física o sistemas propietarios costosos y cerrados.
Se necesita una solución accesible, multiplataforma y en tiempo real que integre hardware, nube y aplicación móvil, con una latencia imperceptible entre la orden y la acción física.
IDEA CLAVE
WebSockets sobre HTTP
Un túnel de comunicación abierto mantiene la app, la nube y el hardware sincronizados en milisegundos.
Prototipo IoT · Smart Home
2 / 12

## Slide 3
OBJETIVOS
Qué se propuso el proyecto
Objetivo general
Desarrollar un prototipo funcional de casa inteligente (Smart Home) controlado desde una app móvil con latencia mínima de respuesta.
Hardware
Construir el nodo físico con un microcontrolador Wi-Fi (ESP8266) que actúe directamente sobre los circuitos de corriente mediante relés.
Software & Cloud
Implementar un backend con base de datos en tiempo real y una interfaz móvil intuitiva para monitorear y controlar los dispositivos.
Prototipo IoT · Smart Home
3 / 12

## Slide 4
ARQUITECTURA
Ecosistema de extremo a extremo
La app y la simulación de Proteus comparten el mismo estado del relé en PostgreSQL — dos rutas de hardware, un solo resultado físico.
Prototipo IoT · Smart Home
4 / 12

## Slide 5
TECNOLOGÍAS
Un stack moderno y probado
Flutter
App multiplataforma (Android/iOS/Web)
Material Design 3 · Provider · GoRouter
Node.js + Express
API REST
WebSocket para tiempo real
PostgreSQL
Base de datos relacional
devices · events · users · esp_status
WebSocket
Sincronización en vivo
Baja latencia (túnel abierto)
ESP8266 (C++)
Firmware Arduino · Wi-Fi
Control de relés por GPIO
Proteus + Arduino
Simulación del circuito
COMPIM · puerto serial virtual
Prototipo IoT · Smart Home
5 / 12

## Slide 6
FUNCIONAMIENTO
Flujo de comunicación en 3 pasos
1
Interacción
El usuario pulsa el interruptor virtual en la app Flutter.
▶
2
Sincronización
El backend actualiza PostgreSQL y difunde el cambio por WebSocket.
▶
3
Ejecución
El ESP8266 / Arduino recibe el estado, dispara el relé y enciende la carga.
¿Por qué WebSockets y no HTTP? Mantienen un túnel abierto, así la latencia entre tocar el botón y encender la carga es imperceptible — crítico en domótica.
Prototipo IoT · Smart Home
6 / 12

## Slide 7
LA APLICACIÓN
App Flutter con Material Design 3
Autenticación
Registro, login y recuperación
JWT + bcrypt
Dashboard en tiempo real
Tarjetas por dispositivo
Actualización instantánea
Control por habitaciones
Sala, Cocina, Dormitorio…
Estado y última sincronización
Estado del sistema
IP, SSID, señal Wi-Fi (RSSI)
Uptime y versión de firmware
Historial de eventos
“Luz Sala encendida a las 19:35”
Registro de cada acción
Modo claro / oscuro
Tema persistente
Glassmorphism y animaciones
Prototipo IoT · Smart Home
7 / 12

## Slide 8
HARDWARE & SIMULACIÓN
Del bit al relé de 120 V
Nodo físico y actuación
NodeMCU ESP8266 (o Arduino en Proteus) controla 4 relés por GPIO 5 · 4 · 14 · 12.
PIN 2 → R2 → transistor 2N2222 → bobina del relé (con diodo 1N4007) → conmuta la lámpara de 120 V AC.
Simulación en Proteus
El puente (bridge.js) consulta /api/estado y envía 1 o 0 por el puerto serial.
COMPIM + VSPD enlazan COM1 ⇄ COM2 (todo virtual, sin hardware físico).
CADENA DE ACTUACIÓN
Comando 1 / 0
Pin 2 (GPIO)
Transistor 2N2222
Relé RL1 (5 V)
Lámpara 120 V AC
Prototipo IoT · Smart Home
8 / 12

## Slide 9
CALIDAD E INGENIERÍA
Un prototipo con rigor de producción
32
Pruebas automatizadas (Jest + Supertest)
6
Suites, 100% en verde
CI
GitHub Actions en cada push
Arquitectura limpia (Clean Architecture)
Separación en modelos · servicios · repositorios · controladores.
Principios SOLID y código documentado.
Seguridad y pruebas sin fricción
Contraseñas con bcrypt y sesiones con JWT; clave para el dispositivo.
pg-mem: las pruebas corren sin base de datos externa.
Prototipo IoT · Smart Home
9 / 12

## Slide 10
RESULTADOS
Alcance y entregables
Prototipo de hardware
Circuito ensamblado en protoboard: módulo ESP8266, resistencias, LEDs indicadores y relés.
Software instalado
App multiplataforma en Flutter, instalada y corriendo con fluidez en el smartphone.
Telemetría en vivo
Operación del circuito con datos móviles (simulando estar fuera de casa) accionando la carga por internet, al instante.
Prototipo IoT · Smart Home
10 / 12

## Slide 11
CONCLUSIONES
Logros y trabajo futuro
Logros
Ecosistema IoT funcional de extremo a extremo.
Sincronización en tiempo real (WebSocket).
Arquitectura limpia, documentada y probada (32 tests).
Doble ruta de hardware: ESP8266 real y Arduino simulado en Proteus.
Trabajo futuro
Envío real de correo (SMTP) para recuperación de contraseña.
Más tipos de dispositivos y programación de horarios.
HTTPS y despliegue del backend en la nube.
Notificaciones push y métricas históricas de consumo.
Prototipo IoT · Smart Home
11 / 12

## Slide 12
Demostración en vivo
¿Preguntas sobre el prototipo?
Valeryn Duque & Juan Vrasmatas
Gracias.